Инструкция по применению

системы видеонаблюдения DVR MagicRadar.

v.4.1.0.0

Содержание

1. Установка п/о 7	2. Применение основной системы 10	3. Применение журнала 31	Приложение 1. POS DVR  50

1. Автоматическая установка --5	1. Запуск изображения ------ 11	1. Особенности экрана -----32	1. Установка оборудования ---------51

- Описание ------------------------- 5	2. Логин ------------------------ 11	- Журнал событий ---------- 32	- Части ---------------------------------- 51

- Выбор метода установки -----5	3. Выход из системы --------- 11	- Установка ----------------------------- 52

- Установка драйверов --------- 5	4. Управление экраном ------ 11	4. Просмотр 33

- Установка системы DVR ---- 6	5. Настройка ------------------- 12	1. Поиск 1 --------------------- 34	2. Установка п/о ---------------------- 52

- Завершение и запуск --------- 6	- Система ------------------------12	2. Поиск 2 ----------------------34	- Установка и настройка ----------- 52

- Информация о системе -----12	- Просмотр назад -------------34

2. Ручная установка -------------7	- Системное питание --------- 12	- Поиск событие/объект/	Приложение 2. I-phone   54

- Описание ----------------------- 7	- Интервалы авто-	текст/человек------------------- 34

- Выбор метода установки ---- 7	переключения ------------------ 12	- Наблюдение и поиск ------- 36

- Выбор п/о ---------------------- 7	- E-map --------------------------- 12	- Закладка и переход ---------- 37

- TV- выход ---------------------- 13	- Сохранение -------------------- 37

3. Установка удаленного	- Отображение на экране ------ 14	- Печать -------------------------- 39

клиент-сервера ----------------- 7	- Вставка текста ------------------ 15	- Архив ---------------------------- 39

- Применение п/о 	- Использование жесткого

MagicRadar----------------------- 7	диска -------------------------------- 15

- Применение Веб Браузера -- 8	- I-Phone ---------------------------- 15	5. Система удаленного наблюдения

- Инфо версия ---------------------16	(Клиент)   47

4. Деинсталляция---------------- 9	- Сохранение журнала ----------- 16	1. Выполнение программы ------48

5. Выполнение программы----9		- Приборы ------------------------ 16	2. Сохранение и архив ----------- 49

- Камера -------------------------- 16	3. Звук в режиме реального

- Выходные приборы ---------- 43	времени ------------------------------ 49

- Входные приборы ------------ 44

- Аудио ---------------------------- 45

- Тревога --------------------------- 25

- События----------------------- 25

- Вход ------------------------------- 25

- Детектирование движения ---- 26

- Отсутствие видеосигнала ----- 26

- Расписание --------------------- 26

- Камера -------------------------- 26

- Запись --------------------------- 27

- Вход ------------------------------ 27

- Выход ----------------------------- 27

- Сеть ------------------------------- 28

- DVR сервер ---------------------- 28

- WEB сервер ----------------------- 28

- Центральный узел сети --------- 29

- E-mail-------------------------------- 29

- Сигнал тревоги -------------------- 29

- Пользователь ----------------------- 30

DVR НА БАЗЕ ПК	1. Спецификация продукта

| Модели | T04/ TS05 / CS04 /CS08 / CD08 / CS16 /CD16 / LS16 / LD16 |
| --- | --- |
| Скорость отображения | 30fps(NTSC), 25fps(PAL)/60, 50/120, 100/120, 100/240, 200/120, 100/240, 200/480, 400/480, 400 |
| Скорость записи | 30 fps(NTSC), 25fps(PAL)/60,50/120,100/120, 100/240, 200/120, 100/240, 200/120, 100/240, 200 |
| Видео входы | 4/4/4/8/8/16/16/16/16 |
| Аудио входы | 1/2/4/4/8/4/8/4/8 |
| Датчики | 4/4/4/16/16/16/16/16/16 |
| Разрешение | 640 х 480, 640 х 240, 320 х 240 (NTSC) / 768 x576. 768 x 288. 384 x 288 (PAL) |
| Тип сжатия | MPEG-4 |
| Стандарты | NTSC, PAL |
| Передача данных | TCP/IP, PSTN |
| Сохранение | HDD, DVD/RW, CD/RW, сетевой диск и т.д. |
| PTZ протокол | C&B Tech-CND100200&SMART, Changzhou Minking-Minking, CTNCom-HD0670, Dong Yang Unitech-DSC230, DRAGON-DRAGON, Dynacolor-TPD7720, Geosan- GRX1000, GOLDENEYE-GOLDENEYE, InterM-VRX2201, KALATEL-KTD312, KJK-KJK, LG-LPTA100L, PELCO D&P, SAMSUNG-SCC641&SDZ160R& SPD1600&SPX1000&SPT1000, SONY-EVID3031, Vicon-Survey&2000, ZITECZITECH, |
| Операционная система | Windows XP, Windows 2000, Linux(Except for LS16 & LD16) |
| Язык | Английский, испанский, японский, французский, китайский, португальский, еврейский, польский, немецкий, финский, греческий, венгерский, корейский и т.д. |

Глава I.

Установка программного обеспечения.

- Автоматическая установка

- Ручная установка

- Установка удаленного клиент-сервера

- Деинсталляция.

- Выполнение программы

- Автоматическая установка

1. Описание

Это метод автоматической установки программ. Выберите «Автоматическая установка» для установки программы «MagicRadar клиент»

2. Ручная установка.

(1) Описание.

Это метод установки программы вручную.

Выберите «Установка вручную» только для программы

“MagicRadar клиент”.

(2) Использование Веб-браузера.

Применение основной системы

- Включение экрана

- Логин

- Выход из системы

- Управление экраном

Цифровая система видеонаблюдения -  MagicRadar	- Настройка (системы/событий/приборов/расписания/сети/ пользователя)

По умолчанию в полях Пользователь и Пароль установлено «admin».

Для запуска системы DVR MagicRadar щелкните OK. Для того, чтобы

изменить пароль и пользователя, необходимо зайти в Настройку/Пользователь.

Замечание: вы можете воспользоваться виртуальной клавиатурой.

Интервал автопереключения.

Информация о системе.

Создайте имя DVR и введите admin.info.

Это будет отображено в e-mailе.

Чтобы открыть эл. карту, щелкните кнопку E-map.

Белая камера: нет записи. Желтая камера: Есть запись.

Белый вход/Белый выход: не активизирован

Желтый вход/Желтый выход: активизирован

TV-выход

TV-выход функция, которая выводит выбранные камеры на монитор.

(внешний аналоговый монитор). Для настройки щелкните «TV-выход».

Образец электронной карты E-map.

Перетащите мышку в положение Камера/Вход/Выход и создайте

E-map.

Отображение на экране.

Номера подходящие для TV-выхода

| T04 | T08 | T12 | T16 | CS04 | CS08 | CS16 | CD16 | CD08 | LS16 | LD16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

Модели такие как CD (240FPS/240FPS) и LS (480FPS/120FPS) подходит для

TV-выхода 2. LD16 (480FPS/240FPS) подходит для TV-выхода 3. остальные модели

подходят для 1.

Опции настройки:

1. Такой как Режим экрана сервера (для LS (480FPS/120FPS) – монитор TV-выхода

отображает изображение сервера DVR .	Включение камеры на экране – щелкните

Ручной выбор каналов – каналы выбираются вручную. Выбрав эту функцию один раз,	правой клавишей мышки для управления OSD.

Вы сможете выбирать каналы вручную с помощью мышки. Наведите мышку на	(см. след. Стр.)

картинку камеры и щелкните правой клавишей.	Отображение имени камеры и состояния:

2. Автоматическое переключение каналов – отображает переключение	будет отображено имя камеры и ее состояние.

выбранных каналов  в установленном интервале времени.	Отображение блоков детектирования движения:

Интервал переключения.	на картинке блоки будут отображены зеленым,

Промежуток времени для одной камеры.	если в расписании выставлено М

Детектирование объекта:

Блоки выделены голубым цветом.

Использование жесткого диска.

I-Phone

Замечание: с помощью одного щелчка правой клавишей мыши

Вы можете настроить вручную TV-выход и  OSD, а также

включить запись.

Вставка текста.

Функция вставка текста позволяет системе MagicRadar

интегрироваться с POS машинами. Установите «текст_

вставка_подключиться_pos» на сервере и на выбранной

вами картинке камеры будет отображена транзакция.

Возможны запись транзакции и поиск текста. Подробно

см. Приложение 1..

Информация о системе.

Версия 4.1.0.0: название версии

03.18. 2005: дата создания

Детектирование движения.

Щелкните правой клавишей мышки по картинке, либо по

кнопке Предустановки, чтобы войти в настройку.

Предустановка.

Touring.

Touring – это функция, которая включает группу выбранных предустановок

для повторной работы.

Шаги для настройки Тура:

- Щелкните правой клавишей мышки.

- Назовите тур.

- Щелкните «Добавить».

- Выберите предустановку.

- Щелкните «OK».

- Повторите верхние настройки, чтобы иметь больше одной

предустановки в тур.

7. Щелкните правой мышкой, чтобы прокрутить тур.

Задержка: промежуток времени между движением камеры

до следующей предустановки.

Скорость:

Скорость движения для выбранной предустановки.

Внешние устройства.

Переход настройки PTZ может быть сделан щелчком правой

клавиши мыши.

Имя: название внешнего устройства.

Период активации: период активации (1-60 сек.)

Период ожидания: период деактивации (0-60 сек.)

Применить все: эти же настройки будут применены к остальным внешним устройствам.

Тревога.

Детектирование движения.	Нет видео сигнала.

К «Детектированию движения» применяются такие же методы,

как и «Вход».

Вход.

Выход.

(5) Сеть.

Просмотр журнала.

Особенности экрана

Журнал событий

Глава 4.

Просмотр

Особенности поиска 1.

Особенности поиска 2.

- Просмотр назад

- Поиск Событие/Объект/Текст/Учет людей

- Наблюдение и Поиск

- Закладка и переход

-Сохранение

- Печать

- Архив

(Поиск учета людей)

Статистика учета людей в выбранный промежуток времени

и камеры.

(4) Закладка и Переход

Система удаленного наблюдения.

- Запуск программы

- Удаленное сохранение и архив

- Звук в реальном времени

1. Запуск программы.

Приложение 1.

POS DVR

Установка оборудования

Установка программного обеспечения.

Приложение 2.

I-Phone

Инсталляция

Запуск

Настройка звука

# Text boxes

Шаги:

- Вставьте диск с  программой MagicRadar.

- Дважды щелкните “magicradar (4.1.0.0).exe”.

3. Установка драйверов.

2. Выбор метода установки

4. Установка системного файла DVR

Описание:

Указан объем диска при записи данных.

Шаги:

- Выберите драйверы из списка.

- Щелкните «Добавить»

- Щелкните «Инициализация»

Предупреждение:

- Будьте осторожны, не добавьте «Драйвер C».

- HDD должен быть инициализирован для записи данных.

5. Завершение и повторный запуск.

3. Выбор программы.

Процесс инициализации будет выполнен

автоматически.

Щелкните «Закрыть» после завершения.

При появлении сообщения об ошибке выполните повторный запуск программы.

Установите флажок «Быстрая инициализация». Введите нужные цифры для инициализации.

3. Установка удаленного

клиент-сервера.

(1) Использование п/о MagicRadar

Дввжды щелкните “magicradar(4.1.0.0).exe”.

Выберите «Установка вручную»

Установите флажок «MagicRadar DVR Client»

Замечание: дальнейший порядок действий такой же, как и в «Автоматической утановке».

1. Введите IP-адрес сервера.

2. Введите логин и пароль.

3. Щелкните «Установить удаленный клиент-сервер».

4. Строка выполнения.

5. Щелкните «Далее».

6. Выберите «Ручная установка»

7. Для завершения установки щелкните «Далее».

4. Деинсталляция.

5. Выполнение программы.

Найдите ярлык программы “MagicRadar DVR” или “MagicRadar DVR клиент” на рабочем столе или в Главном меню.

1. Включение экрана.

3. Выход из системы.

Что бы завершить работу системы MagicRadar, щелкните

«Выход» и введите пароль.

При запуске системы на экране появится следующее изображение.

4. Управление экраном.

2. Логин.

Настройка

Сеть

Дата/Время

Рижим пользователя

Модель

Регулировка

Настройка PTZ

Предустановка

Touring

Яркость

E-map

I-phone

Управление PTZ

Питание

Мультиэкраны

Панель ручного управления

Объем

Номера камер

Управление

Состояние

Поиск

5. Настройка

(1) Система

Управление питанием системы

Сохраненное время: время устанавливается при выключении или при перезагрузке компьютера.

Блокировка: выбирается, когда не используется Управление питанием системы.

Выключение: выбирается, когда требуется выключить компьютер в установленное время.

Перезагрузка: выбирается, когда требуется перезагрузить компьютер в установленное время.

Выход и выключение компьютера: после выхода пользователя из системы MagicRadar компьютер выключится автоматически.

Интервал авто переключения – это функция, которая позволяет переключаться от одной камеры к другой в выбранном временном интервале.

Например: Камера 1 10 сек.  Камера 2 10 сек…..

E-map

Щелкните “E-map”, чтобы создать эл. карту.

Щелкните «Открыть изображение карты», чтобы выбрать изображение E-map

Жесткий диск используется для сохранения

информации. Если выбрать «Однажды», данные

будут сохраняться до максимального наполнения

объема. Если выбрать «Рециркулировать», то

данные будут записываться поверх старой

информации.

I-Phone – это «Двусторонняя аудио связь».

Установите флажок. перейдите в Управление экраном, нажмите кнопку I-Phone. Подробно см. Приложение 2.

Номер порта:

Установите номер порта для

I-Phone. Можно использовать

номер по умолчанию.

Тайм аут:

Отображает максимальную длину

соединения. Если ответа нет, то

автоматически происходит отмена.

Содержание журнала.

Используется для записи и просмотра истории.

(2) Приборы

Приборы делятся на 5 категорий: камера, вход, выход, звук и тревога.

Все приборы из каждой категории могут быть установлены на одной странице.

Камера.

Камеры могут быть включены с помощью установки флажка.

Для разных камер могут быть установлены различные разрешения и скорость записи кадров.

Тип видеосигнала:

Выберите NTSC или PAL.

Авто сканирование канала:

Автоматически идентифицирует все активные видеоканалы.

По умолчанию:

По умолчанию устанавливаются «Запись событий по кадрам» и «Запись кадров».

Камера.

Для индивидуальной настройки дважды щелкните «Камера».

Выберите качество записи картинки.

Система MagicRadar может детектировать неограниченное количество зон и обладает различными уровнями чувствительности.

Установка зон:

- Выберите «Установить», перетащите мышку в зону детектирования и щелкните OK.

- Выберите «Очистить», чтобы очистить область  внутри детектируемой области.

- Щелкните «Очистить все», чтобы очистить все зоны.

Детектирование объекта.

Эта функция отмечает все изменения, которые происходят в реальном времени.

MagicRadar детектирует новые объекты и пропускает их через определенный интервал времени (интервал детектирования).

Блоки детектирования объектов.

Щелкните правой клавишей мыши и

выберите «Очистить блоки детектирования

объекта», чтобы удалить все блоки.

Как настроить:

- Установите флажок «Детектирование объекта» и щелкните «Настройки зон».

- Перетащите мышку,чтобы выбрать зону детектирования объекта (так же как в «Детектировании движения».

- Щелкните кнопку «Установить кадр», чтобы выбрать изображение.

- Перейти к «Интервалу детектирования» и установить, когда отметить новый объект.

- Перейти в «Настройка/Расписание» и выберите «М».

- Перейти в «Управление экраном» и найти красный символ «Детектирование объекта».

- Щелкните один раз «Просмотр кадра» и на экране появится реальное изображение.

- Щелкните еще раз, чтобы возобновить кнопку «Установка кадра».

Счетчик людей.

Эта функция ведет учет людей, входящих и уходящих.

Как настроить:

- Щелкните кнопку «Учет людей».

- Установите флажок «Использовать учет людей».

- Установите «Интервал счета».

- Перейти в «Настройку зоны» и установить «Зона учета людей».

- Перейти в Настройку/Расписание и выберите «М».

- Перейти в «Управление экраном» и найти слово «Считать».

Предупреждение: «Детектирование объекта» и «Учет людей» не могут быть использованы одновременно.

Замечание: MagicRadar начнет счет с 0, если выбрать «Сброс».

Мозаика.

Эта функция вуалирует ограниченные области, чтобы держать постоянных пользователей неинформированными.

Как настроить:

- Установите флажок в поле «Использовать мозаику».

- Щелкните «Настроить зону мозаики».

- Установите «Зона мозаики».

- Перейти в «Управление экраном» и найдите завуалированные области.

Замечание:

- Пока используется мозаика, функции «Сохранить» или «Печать» не выполняются.

- Чтобы увидеть завуалированные области, требуется регистрация, как «Admin» или «Admin Mode».

Сохранение (аккумулирование) данных.

Эта функция сохраняет данные только за установленный период. Например, если установлено 10 дней, то MagicRadar удалит предыдущие данные несмотря на оставшийся объем жесткого диска.

Настройка PTZ камеры.

При использовании PTZ камеры установите флажок и выберите имя модели. MagicRadar обеспечивает около 40 протоколов.

ID камеры:

Установите флажок при использовании только одной камеры. Каждой камере присваивается разный номер.

Возврат в предыдущее состояние:

Установите флажок и установите временной период, чтобы камера вернулась в исходную позицию через установленный промежуток времени.

Выберите порт для использования PTZ камеры.

Бит в секунду:

Для большинства PTZ камер - это 9600. Но некоторые камеры имеют другие размеры.

Применить все:

Эти же настройки могут быть применены к остальным камерам, если щелкнуть «Применить все».

Предустановка и touring.

«Предустановка» функция, которая включает перемещение камеры из одной позиции в другую.

Этапы настройки Предустановки:

- Перемещает камеру в нужную позицию с помощью PTZ управления на экране Управления.

- Щелкните правой клавишей мышки.

- Имя предустановки.

- Повторяйте верхнюю настройку 256 предустановок???

- Щелкните правой клавишей мышки, чтобы прокрутить предустановки

и щелкните кнопку «Авто», чтобы остановить.

Система MagicRadar может быть оборудована

8 внешними

устройствами. Установите флажки. Выходы

могут быть  активированы вручную с управляющей панели экрана.

Для индивидуальной настройки дважды щелкните «Выход».

Входные устройства.

Система MagicRadar может быть оборудована 16 входными устройствами. Установите флажки в нужных полях.

Каждый вход может быть включен независимо друг от друга.

Типы сигналов:

NO: (+) & (-) detached normally

NC: (+) & (-) attached normally

Звук

Система оборудована 8

звуковыми каналами.

Подключите камеры к аудио

каналам.Аудио 2 пишет Камеру3, Аудио 3 пишет Камеру 5 и т.д.

Громкость: настройка громкости.

Система MagicRadar оснащена одним сигнальным устройством. Установите флажок в нужном поле и выберите режим тревоги.

Период активации:

Период активации тревоги (1-60 сек).

«Событие состоит из трех различных групп:

«Вход», «Детектирование движения» и «Нет видео сигнала». Согласно этому меню приборы будут срабатывать на различные события.

Вход

Период полноэкранного

отображения:

период времени полноэкранного

изображения в случае активизации входного устройства.

Полноэкранное отображение

каналов:

отображает камеры в полный экран

Связь с записью:

одно входное устройство может иметь до 16 активизированных камер. Следующий пример показывает, что камера 1 пишет в случае активизации Входа 1.

Связь с внешними устройствами:

одно внешнее устройство может работать с

8 активизированными внешними устройствами.

Связь с тревожным устр-ом:

входное устройство может быть соединено с

тревожным устройством

(3) Событие

Приемы и методы такие же как и у

функции «Вход»  применяются и в

«Нет видео сигнала».

Данный пример показывает, что

камера 2 примет и запишет сигнал, если у камеры 1 сигнал прерван.

(4) Расписание

В расписании записаны работы различных устройств.

Камера

Каждая камера обладает различными опциями записи. В расписании указаны время и день выбранной записи.

R: непрерывная запись

M: запись движения

S: запись датчика движения

H: непрерывная запись кадров датчик/движение

В таблице расписания можно

выставить праздники.

Текущая запись

Эта функция позволяет пользователю реагировать в чрезвычайной ситуации. Запись начинается немедленно.

- Пурпурный цвет показывает, что ведется «Ручная запись».

- Только «admin» может использовать «Ручную запись»

Чтобы включить «Запись вручную», выберите «Включить запись». Чтобы выключить выберите «Выключить запись».

Сервер DVR

Обеспечение сети:

- TCP/IP- сервер DVR подключается к Клиенту с помощью Lan или DSL.

- PSTN – подключение Сервера к Клиенту с помощью модема PSTN или ISDN.

- Нет: нет разрешения на подключение к Серверу удаленно

Номер порта:  по умолчанию номер порта 9091.

Тайм аут: период времени для подключения Сервера к Клиенту.

Максим. число пользователей: максимальное число пользователей, которое может быть зарегистрировано удаленно.

Детали: показывает  все номера доступных портов.

Передача видео качества:

Видео качество передается на Клиент-сервер. Напоминаем, что чем медленнее скорость передачи, тем выше качество видео. Таким образом, часто рекомендуется при использовании «Узкополосного канала» выбрать более низкое видео качество.

Пропускная способность:

Убедитесь, что Вы выбрали правильную пропускную способность.

Замечание:

Magic Radar будет автоматически назначать IP-адрес для маршрутизатора. Настройка маршрутизатора не требуется.

Веб сервер.

Номер порта: установите номер порта HTTP.

Веб логин:

Если флажок установлен, то при подключении сервера к веб браузеру потребуется логин. Если не установлен, то будет логин будет установлен автоматически.

Центральная станция

Функция «Центральная станция» подключает клиента к статическому IP для управления мульти DVR сайтами.

Установите флажок и щелкните «Свойства» для настройки.

Замечание: «DVR менеджер» должен быть установлен на центральной станции сервера (клиент). Подробнее см. Приложение 3.

Введите IP-адрес Центральной станции сервера (клиент с IP) и щелкните «Отчет о событиях» для более детальной настройки.

Выберите события для отчета и установите временной период.

E-mail

E-mail – эта функция позволяет системе отправлять выбранные события по эл. почте. Установите флажок и щелкните «Свойства».

Некоторые серверы могут потребовать аутентификации ID или PW.

Убедитесь, что вы ввели правильный IP-адрес сервера SMTP. Затем щелкните «Отчет о событиях» для более детальной настройки.

Меню «Отчета о событиях» такое же как и меню «Центральной станции»

Звонок тревоги.

Эта функция позволяет системе реагировать на выбранные события.

Установите флажок и щелкните  «Свойства».

Карточка должна быть установлена в систему MagicRadar. Для отчета введите номер телефона. Для настройки щелкните «Отчет о событиях».

(6) Пользователь

Авторезированный доступ: установите флажки для функций удаленного доступа.

Доступные каналы: установите флажки для удаленного просмотра.

Уровень контроля: наименьшее число позволяет быть первым в настройке, управлении и т.д. удаленно.

Режим администратора: пользователь, который может зайти в настройку и программу. Только один пользователь может быть зарегистрирован удаленно.

Сеть: чтобы получить авторизацию удаленного доступа, установите флажок.

Мульти доступ: мульти пользователи с таким же именем пользователя могут быть зарегистрированы удаленно в то же время.

1. Особенности экрана

Пишущая камера: показывает состояние записи.

Датчик: показывает состояние датчика

Детектирование движения: показывает состояние детектирования движения.

Тревога: показывает состояние тревоги.

Объем жесткого диска: показывает объем жесткого диска

Событие: показывает положение событий.

Журнал событий: показывает все предыдущие события по датам.

(1) Журнал событий

Дата: все даты событий будут выделены жирным шрифтом.

Список: отображены все события по точно выбранным датам.

Удалить все: все предыдущие записи будут удалены.

Удалить: будут удалены только выбранные даты.

Восстановление: события будут восстановлены.

Сетевой журнал клиент-сервера:

удаленные записи будут также сохраняться на DVR сервере.

1. Особенности поиска 1.

Календарь: все даты, содержащие запись, выделены жирным шрифтом.

Размыто/Четко/Нормально: кнопки для регулировки резкости изображения.

Масштаб изображения: кнопки крупный/мелкий план

Яркость: кнопки регулировки яркости

Контрастность: регулировка контрастности.

По умолчанию: установлено по умолчанию масштаб/яркость/контрастность

2. Особенности поиска 2.

(1) Просмотр назад.

Для просмотра выберите дату, режим мультиэкрана

(1, 4, 9, 16 и т.д.), время и щелкните кнопку просмотра.

Значение цвета на временной шкале:

1.Голубой: запись данных датчика и детектору движения

2.Пурпурный: 24 –часовая запись

3. Белый: нет записи данных на всех камерах.

4. Серый: нет записи на некоторых камерах.

5. Зеленый: голубой   + звук

6. Ярко зеленый: пурпурный + звук

7. Темно красный: пурпурный + запись текста (POS)

8.Оранжевый:записи вместе с текстом

9.Темно желтый: данные+текст+звук

10. Желтый: пурпурный +текстовые данные + звук

Назад Х2

Стоп

Вперед Х2

Назад

Вперед

Поиск события/объект/текст

В начало

В конец

Назад по кадру

Вперед по кадру

(2) Поиск событие/объект/текст/учет людей

Поиск событий

Нажмите кнопку Событие/Объект/Текст/ Учет людей и выберите «События».

Для поиска событий выберите каналы. Выберите одно событие из списка и щелкните OK. Щелкните «Восстановить» для обновления списка.

Поиск объекта

Поиск объекта служит только для поиска определенно выбранного объекта за определенный период времени.

Сканирование: установите временной период для поиска объекта.

Зона детектирования движения: выберите «Установить» и выделите область поиска объекта с помощью мышки. «Очистить» служит для стирания определенных областей внутри зон детектирования движения.

Чувствительность: это значит «Чувствительность детектирования движения».

Отображение детектирования движения: блоки выделены зеленым цветом.

Очистить все: щелкните, чтобы очистить все зоны

Поиск текста

Поиск текстовых данных с изображением в выбранный период времени.

Введите в поле «Восстановить», укажите временной период и щелкните «Поиск», появится список с трансакцией.

Выберите дату, камеру и время и вам покажут статистику. Статистика может быть сохранена в текстовом файле.

(3) Наблюдение и Поиск

При просмотре живого видео можно искать записанные данные.

Щелкните правой клавишей мыши и выберите «Вкл. наблюдение» в режиме живого видео. Щелкните правой клавишей мыши снова и выберите «Вкл. наблюдение» вернуться в «Режим поиска».

Закладка:

Добавьте данные из «Поиска объекта» и сохраните.

Перейти:

Выберите нужное время поиска и нажмите OK.

(5) Сохранить

AVI: для сохранения движущихся картинок и звука

BMP: для сохранения изображений. Могут быть сохранены изображения с водяными знаками.

JPEG: для сохранения обычных неподвижных картинок. Качество уступает формату BMP, но используется жесткий диск меньшего объема.

Сохранить в JPEG с временным периодом: для списков сохраненных в JPEG.

AVI формат

Щелкните «Старт», чтобы начать сохранение и «Стоп», чтобы остановить.

Без звука: сохраняет только видео

Высокая скорость: сохраняет с большой скоростью

Формат BMP.

Сохранение в формате BMP

Щелкните «Старт» и выберите BMP. Сохраненное изображение может быть отмечено Водяными занаками.

Водяные знаки

Выполнение водяных знаков и проверка подлинности изображения.

Сохранить в формате JPEG: щелкните «Старт» и выберите “JPEG”.

Сохранить в формате JPEG с временным периодом: выберите временной период и выберите каналы для сохранения в формате JPEG.

(6) Печать.

Щелкните кнопку «Печать».

(7) Архив.

Записанные данные могут быть скопированы с  жесткого диска и сохранены на внешнее запоминающее устройство, такое как CD-RW и DVD-RW.

Сохранение записанных данных с помощью различных запоминающих устройств.

Сохранение в формате DFS

Выберите временной период: точно установленный промежуток времени для сохранения. Минимальный период для сохранения – 1 мин. Если установлен пароль, просмотр сохраненных данных будет возможен только после ввода пароля.

Папка архива: Щелкните «Просмотреть», выберите диск с сохраненными данными и введите название папки.

Формат сохранения файлов EXE

Любые сохраненные данные могут быть сохранены в виде файла с расширение “.exe”. Чтобы увидеть сохраненные данные вьюер не требуется.

Замечание: 1. размер файла ограничен до 1 Гб

2. можно сохранить только один канал

- Выберите “EXE” файл

- Определенное время, пароль, диск и т.д.

- Выберите один канал для сохранения.

- Точный размер файла до 1 Гб. Если файл будет больше, то будет создано множество файлов.

- Установите флажок «Создать один файл EXE».

- Дважды щелкните по созданному файлу, чтобы   просмотреть данные.

Запись на CD (Только не для пользователей Windows XP).

- Вставьте CD диск.

- Запустите “InCDL.exe”.

- Начните форматировать (если это новый брэнд, щелкните «Форматировать» вместо «Быстрое форматирование».

5. Оставьте программу MagicRadar и вставьте отформатированный диск CD RW.

6. Выберите «Сохранить» и щелкните «Дальше».

7. Выберите временной промежуток, пароль и щелкните  «Просмотреть» для создания папки.

Запуск CD Burner (Только для пользователей Windows XP)

Пользователи Windows XP могут сохранять  данные прямо на CD не выходя из программы MagiRadar.

1.Установите флажок в поле «Сохранить данные на CD» и щелкните «Дальше».

2. Выберите временной период и введите пароль.

3. Выберите диск CD-RW.

4. При необходимости создайте папку и щелкните «Дальше».

5. Информация о CD будет показана ниже.

6. Выберите 1 канал для сохранения.

7. Максимальный размер файла не должен превышать указанному в строке.

8. После завершения сохранения, вы можете просмотреть файл на CD.

Воспроизведение.

- Щелкните кнопку «Старт» и запуститие программу воспроизведения.

- Выберите папку, чтобы просмотреть сохраненные данные.

Чтобы запустить программу удаленного наблюдения (клиент), дважды щелкните значок «MagicRadar DVR Client».

Замечание: убедитесь, что номер порта такой же как и у Сервера.

Здесь можно зарегистрировать более одного сервера.

Выберите один из «Серверов», щелкните «Логин» и введите пароль.

Редактор: здесь можно изменить логин

Удалить: зарегистрированные серверы могут быть удалены

Полноэкранное отображение событий: установите флажок и события будут отображены в полный экран.

2. Удаленное сохранение и архив.

3. Звук в режиме реального времени.

Видео в режиме реального времени может быть сохранено в формате файла AVI удаленно.

- Щелкните правой клавишей мыши, чтобы начать сохранение.

- Щелкните правой клавишей мыши, чтобы остановить сохранение.

Также может быть сделан удаленный архив.

См. «Архив DFS».

Чтобы услышать звук в режиме реального времени, щелкните правой клавишей мыши и выберите «Включить звук».

Замечание: Удаленное изменение в «Настройке» может быть сделано, только если удаленный пользователь является “Admin” или “Admin Mode”

1-1. Установка оборудования.

(1) Части.

a. RS232 серийные кабели

b. RS232 серийный кабель

c. RS232 серийный кабель

d. RS232 серийный конвертор

e Преобразователь

f. a + d + e

g. DVR

h. POS Printer

i. Point of Sales (POS)

(2) Установка

”b” вставляется в COM порт 1 “g”.

“a” вставляется в серийный порт “h”.

“c” вставляется в серийный порт “i”.

1-2. Установка п/о

(1) Инсталляция и настройка

Установите на сервер DVR “text_inserter_plugin_for_pos”

Щелкните «Дальше»

Для автоматической инсталляции выберите «Обычная инсталляция»

Выберите каналы камер и щелкните кнопки com порта для конфигурации серийного порта.

Убедитесь, что выбран “com1”, если принтер подключен к порту 1.

Стандартный размер скорости – 9600.

Щелкните «Завершить».

В настройке перейдите к «Вставка текста», выберите шрифт.

2-1. Инсталляция.

Любая система, использующая «Двустороннюю связь» должна иметь статический IP, а также должен быть установлен файл “iphone (1.0.1.0).exe”.

Для установки Интернет-телефона дважды щелкните файл  “iphone (1.0.1.0).exe”.

Щелкните «Дальше» и выберите «Автоматическая установка».

Щелкните «Завершить».

2-2. Запуск.

Перейти «Старт», «Все программы», найдите «I-phone». запустите.

Найдите значок I-phone и щелкните по нему правой мышкой.

Выберите «Звонок» для двусторонней связи, введите

IP-адрес и щелкните «Подключить».

Свойство: по умолчанию номер порта 8015 и продолжительность таймаута 5 сек.

2.3 Настройка звука.

Зайдите в Панель управления, «Звук, Речь и Аудио Приборы» и «Звуковые и Аудио приборы». Затем зайдите в «Аудио», «Проигрывание звука» и щелкните «Громкость».

Управление записью должно быть установлено таким образом.

3.1 Инсталляция

(1) Старт

Шелкните «Дальше», чтобы начать процесс инсталляции.

(2) Выбор метода инсталляции

Выберите «Автоматическая инсталляция»

(3) Процесс инсталляции.

(4) Завершить

Щелкните «Завершить».

3.2 Запуск

(1) DVR

Выберите один файл

Настройка: Щелкните папку, “DVR” и щелкните «Настройка».

Регистрация:

- Щелкните папку “DVR”.

- Введите все информацию.

- Щелкните «Добавите сайт».

- Для регистрации других сайтов повторите предыдущие шаги.

Замечание:

- Для редактирования сайта выберите его из дерева слева, отредактируйте и щелкните «Зарегистрировать».

- Чтобы удалить сайт, выберите его и щелкните «Удалить».

Управление.

Ручная установка тревоги. Шаги:

1.Установка тревоги на сервер.

2. Наблюдение DVR Менеджера.

3. Детектирование события.

4. Нажмите кнопку тревоги.

Поиск

Поиск:

1.Выберите DVR сайт.

2. Выберите дату.

3. Выберите время поиска щелкнув по временной шкале, либо используя «Перейти».

Сохранение файла в формате AVI.

Стоп

Отмена

(2) МультиDVR

Может наблюдать до 32 камер различных DVR сайтов.

Настройка: Щелкните папку, DVR и щелкните Настройка.

Шаги регистрации:

- Щелкните папку, «МультиDVR».

- Введите информацию о регистрации.

- Щелкните «Камера/Событие».

- Выберите камеры для наблюдения.

- Щелкните «Применить».

- Чтобы зарегистрировать 32 камеры повторите предыдущие шаги.

Управление.

(3) C & S (Центральная станция)

Управляет событиями, которые получены с сайтов DVR.

Настройка.

Для каждого сервера «Настройка/Сеть», установите флажок «C & S». Затем введите IP-адрес и выберите событие для отчета.

Щелкните кнопку “C & S” и регистрация DVR будет отражено на эл. карте.

Для настройки порта щелкните «Настройка». Размер по умолчанию 9100 подходит во всех случаях.

Событие.

«Событие» отображает все события, получаемые с зарегистрированных систем. Дважды щелкните событие, чтобы перейти на сервер.

Электронная карта.

Щелкните “Mag”, чтобы конфигурировать E-Map. Чтобы создать изображение карты, щелкните правой мышкой и выберите «Открыть E-Map». Может быть использован только BMP файл.

Дважды щелкните правой мышкой и выберите «Замок (блокировка) камеры», чтобы была возможность расположить DVRы в нужной области.

Щелкните правой мышкой и выберите «Сохранить настройки», чтобы сохранить изображение и расположение камеры.

После конфигурации  можно просмотреть выбранные изображения карты и все сайты. Чтобы зайти на нужный сайт с помощью карты, щелкните “Mag” и дважды щелкните сайт. Голубое или красное мерцание говорит о случившемся событии.

Ограничение  входящих событий и получение только желаемых событий может быть сделано невзирая на настройку DVR. Включите Эл. карту, щелкните правой мышкой и выберите «Свойства». Только отмеченные события будут сообщаться на C & S. Щелкните «Применить все», чтобы применить такие же установки к остальным сайтам.